## Slide 1
實驗一
MATLAB 基礎練習
日期：9/15 週數：第二週

## Slide 2
一、矩陣運算、轉置與共軛轉置
二、時間向量與多個弦波
三、利用 sin(x)/x 製造多個 sinc 波
四、將 sinc 波做傅立葉轉換 (FFT)
五、conv、conv(...,'same') 與 filter
六、回家作業練習
目錄

## Slide 3
實驗例行動作
clc
clear
close all
實驗一開始請養成習慣輸入
清除 command window，讓螢幕變乾淨
清除 workspace，並釋放記憶體
關閉所有打開的圖形視窗(figure windows)
3

## Slide 4
矩陣運算、轉置與共軛轉置
第一題
4
以空白建或 ,隔開元素，並以分號切換到下一列
A=
D=
建立矩陣

## Slide 5
矩陣運算、轉置與共軛轉置
第一題
當有複數( i )時，在matlab中以 j 代替
建立複數矩陣
5

## Slide 6
矩陣運算、轉置與共軛轉置
第一題
運算
逐個元素相乘
+
-
*
/
.*
加法運算
減法運算
乘法運算
除法運算
A=
B=
A .* B =
C=
.*
A * C =
*
(矩陣大小必須相同)
(列×行)
6

## Slide 7
矩陣運算、轉置與共軛轉置
第一題
轉置矩陣
共軛矩陣
列和行交換
列和行交換，
數值虛部正負號相反
7

## Slide 8
時間向量與多個弦波
第二題
時間(t)：-0.2 ~ 0.2 sec 取樣頻率(fs)：100 kHz
建立時間向量，產生三個弦波，畫出單獨波形與相加後波形。
建立取樣頻率(fs)，決定訊號取樣的密集程度
(e表示)
建立時間向量(t)，訊號的時間軸
(起點 : 間隔 : 終點)
建立弦波訊號
建立 fs
建立 t
建立 弦波
畫圖
8

## Slide 9
時間向量與多個弦波
第二題
建立圖形
完整的圖形須包含:
(1) X軸標題 (2) Y軸標題
(3) 圖示 (4) 圖標題
(5) 格線
9

## Slide 10
時間向量與多個弦波
第二題
建立並列圖形
10
subplot(m,n,k):
建立一個m列n行的圖形
k:表示第幾張圖
subplot(2,1,1)
subplot(2,1,2)
sgtitle(‘…’):
建立一個大標題

## Slide 11
利用 sin(x)/x 製造多個 sinc 波
第三題
時間(t)：-20 ~ 20 sec 取樣頻率(fs)：100 kHz
利用 / 產生多個 sinc 波形，並用 if else 處理 x = 0 的情況。
if x = 0 則:
zeros(m,n) :
建立一個大小為m*n的零矩陣
length(n):
設定陣列的長度
11

## Slide 12
將 sinc 波做傅立葉轉換 (FFT)
第四題
將上一題三組 sinc 波形做 fft，並利用 fftshift 以及 abs 觀察頻譜大小。
頻率範圍： 0.5~0.5 Hz
fft(…)
fftshift(…)
abs(…)
計算離散傅立葉轉換 (DFT)
把零頻分量移到頻譜中心，重新排列傅立葉轉換
取絕對值
得到大小
12
xlim([…])
限制x軸範圍
建立 fs
建立 t
畫圖
建立頻域
建立弦波

## Slide 13
conv、conv(...,'same') 與 filter
第五題
用小向量觀察 conv、conv(...,'same') 與 filter 的差異。
conv(a,h)
conv(a, h, ‘same’)
Filter(h,1,a)
做卷積運算
做卷積運算，並取與輸入長度相同的中心段
以濾波器逐點運算，輸出長度與a相同
13
a =
h =
反饋係數，通常為1

## Slide 14
14
回家作業
1.請說明矩陣運算中「 .* 」與 「* 」的差異為何?
2.建立時間向量，產生三個弦波，畫出相減後之波形。
時間：-0.02 ~ 0.02 sec
取樣頻率：10 kHz
弦波1：x1 = 4*sin(2pi 6 t)
弦波2：x2 = 2*sin(2pi 4 t)
弦波3：x3 = 1*sin(2pi 2 t)
弦波4：x_sum = x1 - x2 - x3